## Slide 1
C Code Generation
MATLAB, Simulink 드론 시뮬레이션 예제인 asbQuadcopter로 드론 제어
PARROT Mambo에 C코드 생성하여 실제로 비행도 가능

## Slide 2
먼저 드론 모델 선정
논문 Quadrotor control: modeling, nonlinear control design, and simulation, FRANCESCO SABATINO에 사용된 모델 사용
Linearization 하면 아래와 같다.
Disturbance는 d 매트릭스 처럼 알 수 없는 외부 힘 6개
이대로 사용한건 아니고 disturbance를 state로 추가하여 augmented matrix로 만듦
측정되는 신호는 roll, pitch, yaw, x, y, z로 하여 C matrix 구정
그리고 Discretization. 자세한건 MPCCtrl.m 참고

## Slide 3
State space model 만들었으면 observer 설계
Observer에 사용된 모델은 disturbanc를 Augmented 시켜 state가 18개인 모델 사용
Kalmanfilter 사용하여 state estimation 함
Ac = [0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/Ixx 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/Iyy 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/Izz;
0 -g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/mass 0 0 0 0 0;
g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/mass 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/mass 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0];
Bc = [0 0 0 0;
0 0 0 0;
0 0 0 0;
0 1/Ixx 0 0;
0 0 1/Iyy 0;
0 0 0 1/Izz;
0 0 0 0;
0 0 0 0;
-1/mass 0 0 0;
0 0 0 0;
0 0 0 0;
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0];
Cc = [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0];
위의 Continuous model을 discretization 함
Dc = 0;
csys = ss(Ac, Bc, Cc, Dc);
dsys = c2d(csys, Ts);

## Slide 4
Simulink Kalman filter block 사용
Q(1,1) = 20;
Q(2,2)= 20;
Q(3,3)= 10;
Q(7,7) = 10;
Q(8,8) = 10;
Q(9,9) = 10;
Q(10,10) = 10;
Q(11,11) = 10;
Q(12,12) = 10;
Q(13,13) = 200;
Q(14,14) = 200;
Q(15,15) = 1;
Q(16,16) = 0.01;
Q(17,17) = 0.01;
Q(18,18) = 0.01;
Ro = eye(6);
시험하고, 신호 분석해서 튜닝
주로 Roll, Pitch torque disturbance를 빠르게 추종하도록 튜닝

## Slide 5
MPC 제어
Cost function 정의
Q_mpc(1)= 100000;
Q_mpc(2)= 100000;
Q_mpc(3)= 1000;
Q_mpc(4)= 10;
Q_mpc(5)= 10;
Q_mpc(6)= 100;
Q_mpc(7)=50;
Q_mpc(8)=50;
Q_mpc(9)=10;
Q_mpc(10)= 80;
Q_mpc(11)= 80;
Q_mpc(12)= 100;
Q_mpc = Q_mpc';
Ru_mpc(1) = 1;
Ru_mpc(2) = 100;
Ru_mpc(3) = 100;
Ru_mpc(4) = 10;
Ru_mpc = Ru_mpc';
Rdu_mpc(1) = 0;
Rdu_mpc(2) = 0;
Rdu_mpc(3) = 0;
Rdu_mpc(4) = 0;
Rdu_mpc = Rdu_mpc';
Stability 보장을 위한 p step 이후의 가중치
모델을 만족해야 한다.

## Slide 6
MPC를 위하여 P step 까지 미래 모델
P : 드론 상태 예측 구간 (Prediction horizon), m : 입력 예측 (Control horizon)
, , 을 대입하여 정리

## Slide 7
앞의 식을 Matrix 형태로 변경
=
Prediction model

## Slide 8
Cost function을 행렬로 표현하여 prediction model을 대입

## Slide 9
Equality constraint()를 대입 후, 에 대한 식으로 전개

## Slide 10
이제 이걸 QPSolver로 풀고, 첫번쨰 입력값을 사용하여 제어한다.

## Slide 11
전체 제어기는 이렇다.

## Slide 12
이제 다 되었지만…
내가 원하는 건 드론이 날아서 hovering하다가 원하는 위치로 움직이는 것!
원하는 set point positio을 주기 위하여 아래 블락을 추가 하였다.
X, Y, Z 좌표를 맵으로 만든 것이다.

## Slide 13
asbQuadcopter의 sensor fusion이 생각보다 성능이 좋지 않아
간단하게 signal processing을 하였다.
시간이 되면 sensor fusion도 직접 해볼 생각이다.
유효하지 않은 값이 들어왔을 때 무시
좋은 방법은 아니다.
엄청 간단한 디지털 low pass filter

## Slide 14
한가지 더 수정한건
asbQuadcopter/FCS (flightControlSystem)/Flight Control System/estimator (stateEstimator)/State Estimator/EstimatorAltitude에서
높이(z)를 적분하는 옵저버의 G, H matrix를 default값으로 하였다.

## Slide 15
Simulink 모델은 commit하지 않았다.
필요하거나, 궁금한게 있으면 hbkdk83@gmail.com으로 메일 주세요.